## Slide 1: 住宅修缮工程材料质量管控 2021年6月

## Slide 2
一、地方性法规
《上海市建设工程质量和安全管理条例》
《上海市建设工程材料管理条例》
二、政府规章
《上海市建设工程检测管理办法》
《上海市建设工程监理管理办法》
三、规范性文件
《关于进一步深化建材备案放管服改革工作的通知（沪建建材〔2021〕318号）》
《上海市建设工程材料使用监督管理规定（沪建管〔2015〕726号） 》
四、管理性要求
关于加强调直钢筋和成型钢筋质量监督管理的通知（沪建安质监[2010]121号）
关于加强预拌混凝土质量管理的通知（沪建安质监[2010]50号）
建筑施工现场钢管扣件安全管理规定（沪建质安〔2016〕256号）
一、法规文件

## Slide 3
规范标准
《住宅修缮工程施工质量验收规程》
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《屋面工程质量验收规范》
《砌体结构工程施工质量验收规范》
《混凝土结构后锚固技术规程》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《钢结构工程施工质量验收规范》
《建设工程监理规范》
……
二、规范标准

## Slide 4
三、管理对象
相对人 | 责任义务 | 依据 | 备注
设计单位 | 设计文件中应注明选用的建设工程材料的规格、型号、性能等技术指标 。 | 《材料使用监督管理规定》 | 
施工单位 | 1、应当按照规定使用取得生产许可、强制产品认证或者经市建设行政管理部门备案的建设工程材料。 2、对进入施工现场的建设工程材料，应当核验供应单位提供的相关质量证明文件。 3、使用结构性建设工程材料的，应当在分部工程、分项工程验收和竣工验收时，要求供应单位对供应数量进行确认。 | 《质安条例》 | 
监理单位 | 1、对进入施工现场的建设工程材料和设备进行核验，并提出审核意见。 2、未经审核的建设工程材料和设备，不得在建设工程上使用或者安装。 | 《质安条例》 《监理办法》 | 

## Slide 5
四、现场管理

## Slide 6
施工单位应当结合本企业实际，建立有关修缮工程材料合格供应商选择、材料购销合同签订、材料进场（库）验收、材料质量检测和标识、储存、保管、发放、台帐记录、档案资料汇总及合规性评价的管理制度，以保证所采购和使用的修缮工程材料符合规定的质量、安全和环保要求。
（一）管理制度

## Slide 7
施工单位应对进场材料进行进货检验，并向监理单位报验，确保选用的工程材料质量符合国家、行业和本市地方标准。
材料进场时，施工单位应对进场材料进行进货检验，并对相关资料进行核查：
1、进场材料是否属于禁止或限制使用的修缮工程材料。
（二）材料进场

## Slide 8
1、禁限材料
禁限产品 | 禁限范围 | 文件
纸胎油毡、焦油型防水涂料、石棉类防水材料等落后防水材料 | 住宅修缮 | 《禁限目录（第一批》
现场搅拌砂浆 | 住宅修缮 | 《禁限目录（第三批）》
强度等级为32.5和32.5R的通用硅酸盐水泥 | 住宅修缮 | 《禁限目录（第四批）》
沥青柔性复合胎防水卷材 | 住宅修缮 | 《禁限目录（第四批）》
现场加工拼装建筑外窗（大型组装窗和带有转角的凸窗除外） | 住宅修缮 | 《禁限目录（第五批）》
明火热熔法施工的改性沥青类防水卷材 | 住宅修缮 | 《禁限目录（第五批）》 《关于进一步加强本市住宅修缮工程施工现场消防安全工作的通知》

## Slide 9
应用要求 | 执行标准 | 规范
合成树脂乳液外墙涂料应符合一等品及以上的等级要求 | 《合成树脂乳液外墙涂料》 （GB／T 9755） | 《外墙涂料工程应用技术规程》（DG/TJ08-504）
溶剂型外墙涂料应符合一等品及以上的等级要求 | 《溶剂型外墙涂料》（GB/T 9757） | 《外墙涂料工程应用技术规程》（DG/TJ08-504）
复层建筑涂料应符合一等品及以上的等级要求 | 《复层建筑涂料》（GB 9779） | 《外墙涂料工程应用技术规程》（DG/TJ08-504）

## Slide 10
2.1、进场材料应验收产品名称、品种规格、技术质量指标等与设计要求、技术标准和合同约定要求的符合性，核验数量及外观质量，核查相关证照、包装标志（或产品标牌）、产品标识（表面标志）及其标示的企业名称、产品名称、品种规格、质量等级等内容的一致性。
2.2、质量保证书必须字迹清楚并具有质量保证书编号、生产企业名称、用户单位名称、产品出厂检验指标（包括检验项目、标准指标值、实测值）以及生产企业地址、联系电话等内容。
质量保证书应加盖生产单位公章或检验专用章。材料使用现场的产品质量保证书应当是原件，复印件必须注明买受人名称、供应数量、原件保存单位，有供货单位公章、责任人签名、送货日期及联系方式。
2.3、材料属于备案管理范畴的，应按照《关于明确上海市住宅修缮工程材料备案要求的通知》（沪修缮质检［2014］3号）的要求实施，凡应当取得但未取得备案证明的材料，不得用于本市住宅修缮工程。
2、验收要求

## Slide 11
材料质量检测应按照《关于明确上海市住宅修缮工程材料见证取样范围的通知》（沪修缮质检［2014］2号）的要求实施，需要进行质量检测的材料，施工单位取样人员应在实施单位或监理单位见证人员的见证下，按照设计要求、施工技术标准和合同约定，对进场材料进行见证取样。取样人员和见证人员应持证上岗，共同参与材料取样、样品封存和送检工作，并对所取样的代表性和真实性负责。
本市住宅修缮工程见证取样复试推行见证单位、施工单位和供应单位三方确认制度。
3、材料检测

## Slide 12
施工单位应当建立修缮工程材料进场验证制度，严格核验相关的《生产许可证》、建材备案件、《中国国家强制性产品认证证书》、符合有关规定的产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等供现场备查的证明文件和资料，应当按规定对进场的修缮工程材料严格复试把关，并做好修缮工程材料综合台帐。
为此，施工单位应当建立《修缮工程材料采购验收检验使用综合台帐》，并将建筑材料采购、进场验收、质量检测、使用等环节的工作在《综合台帐》中予以记录。
4、材料台账

## Slide 13
修缮工程材料采购验收检验使用综合台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页
序号 | 材料名称 | 产品品种 | 生产厂家 | 供应单位 | 进场日期 | 使用部位 | 施工现场检查 |  |  | 检测单位检测 |  |  | 监理核查情况 | 备注
 |  |  |  |  |  |  | 本批原材料进场数量 | 是否有出厂合格证 | 外观质量检查 | 原材料检验日期 | 检验报告编号 | 检验结果 |  | 

## Slide 14
修缮工程材料采购验收检验使用监理监督台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页
序号 | 材料名称 | 产品品种 | 生产厂家 | 供应单位 | 进场日期 | 材料报审表签认日期 | 使用部位 | 施工现场监督 |  |  |  |  | 质 量 检 测 |  |  | 监理 签名 | 备注
 |  |  |  |  |  |  |  | 送货单编号 | 验收 数量 | 备案证 （证号） | 质保书编号 | 外观质量状况 | 材料检验日期 | 检验报告编号 | 材料检测结果 |  | 

## Slide 15
修缮工程材料见证取样复试台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目名称： 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 材料名称 | 生产企业 | 进货日期 | 规格 | 数量 | 取样数量 | 识别标识 | 取样日期 | 试验委托单编号 | 签发日期 | 试验报告编号 | 试验报告日期 | 备注

## Slide 16
施工现场堆放的建筑材料应注明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态，注明该建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等内容，并以醒目标识标明，工地应由专人负责建筑材料收货和发料。
5、外场堆放

## Slide 17
产品 | 外场堆放要求
钢筋 | 按不同的品种、规格分别堆放。尽可能存放在库房或料棚内，若采用露天存放，应避免因潮湿环境而引起的钢材表面锈蚀现象，雨雪季节建筑钢材要用防雨材料覆盖。
墙体材料 | 按不同的品种、规格和等级分别堆放，垛身要稳固、计数必须方便。尽可能存放在料棚内，若采用露天存放，则堆放的地点必须坚实、平坦和干净，垛与垛之间应留有走道，以利搬运。空心砌块堆放时孔洞应朝下，雨雪季节墙体材料宜用防雨材料覆盖。
防水卷材 | （1）不同品种、型号和规格的卷材应分别堆放； （2）卷材应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源； （3）沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45℃； （4）沥青防水卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层； （5）卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

## Slide 18
产品 | 外场堆放要求
防水涂料 | （1）不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂； （2）避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源； （3）防止碰撞，注意通风。
建筑涂料 | （1）建筑涂料在储存和运输过程中，应按不同批号、型号及出厂日期分别储运；建筑涂料储存时，应在指定专用库房内，应保证通风、干燥、防止日光直接照射，其储存温度介于5℃―35℃； （2）对未用完的建筑涂料应密封保存，不得泄露或溢出； （3）存放时间过长要经过试验才能使用。
建筑排水管 | （1）产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压； （2）堆放场地应平整，堆放应整齐，堆高不超过1.5m，距热源1m以上，当露天堆放时，必须遮盖，防止曝晒； （3）贮存期自生产日起一般不超过两年； （4）一般情况下管件每包装箱重量不超过25kg，管件不同规格尺寸分别装箱，不允许散装。

## Slide 19
产品 | 外场堆放要求
建筑给水管 | （1）在运输时不得曝晒、沾污、抛摔、重压和损伤； （2）应合理堆放，远离热源。管材堆放高度不超过1.5m，如室外堆放，应有遮盖物； （3）管件应存放在库房内，远离热源。
干粉砂浆 | （1）袋装干粉砂浆的保质期为3个月； （2）散装干粉砂浆必须在专用封闭式筒仓内储存，筒仓应有防雨措施，储存期不超过3个月； （3）不同品种和强度等级的产品应分别储存，不得混杂。

## Slide 20
对于进场检验和见证取样复试合格的材料，监理单位方可进行材料进场检验签证，未经监理单位签字认可的材料不得在住宅修缮工程中使用。
（三）监理审核

## Slide 21
1、钢筋
钢筋复验不合格，使用单位应当按照有关规定在监理单位的监督下对不合格钢筋及其使用的修缮工程进行处理和处置，并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况。
钢筋首次复验不合格后，使用单位的加倍取样、样品封存以及送检应有监理单位的见证和生产（销售）单位的现场确认。加倍复验不合格，使用单位应当会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报修缮管理部门。
对于复验不合格待退货的钢筋，使用单位应当会同监理单位办理退货手续，并在监理单位的监督下，将复验不合格批的所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。不合格色标统一规定为桔黄色，油漆总长度不少于30cm。
2、其它
在材料采购使用过程中，出现材料检测不合格情况时，均应在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况。
（四）不合格材料退场

## Slide 22
修缮工程材料监督检查要求
1、检查现场建筑材料堆场，抽查使用的主要建材，了解产品（系统）的种类、规格，记录建筑材料标识、规格、出厂日期、进场批次等信息，并检查现场实际施工的分部分项工程，比对建筑材料综合管理台帐和监督台账，查证监理单位是否按规定对进场建筑材料进行审查，是否存在先使用后报审或监理单位未审查通过已使用的情况。
2、对修缮工程现场使用材料进行监督抽测。
五、现场监管

## Slide 23
六、检查要点

## Slide 24
上海市住宅修缮工程安全质量工作检查要点 （工程材料方面） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 检查内容 |  | 执行标准/技术要求 | 资料要求 | 检查方法 | 处理意见 |  |  | 备注
 |  |  |  |  |  | 责令改正 | 限期整改 | 停工整顿 | 
1 | 屋 面 材 料 | 合成树脂装饰瓦 | 《合成树脂装饰瓦》JG/T 346-2011 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(有效期1年)； （6）送/收货凭证。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 
2 |  | 玻纤胎沥青瓦 | 《玻纤胎沥青瓦》GB/T20474-2015 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(玻纤胎沥青瓦、高分子防水片材有效期半年；其他1年)； （6）全国工业产品生产许可证； （7）产品备案证（化建协会）； （8）见证取样复验报告； （9）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 新做、翻做的屋面防水材料必须见证取样复验
3 |  | 高分子防水片材 | 《高分子防水材料:片材》 GB 18173.1-2012 |  |  |  |  |  | 
4 |  | 塑性体改性沥青卷材 | 《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008 |  |  |  |  |  | 
5 |  | 弹性体改性沥青卷材 | 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008 |  |  |  |  |  | 
6 |  | 自粘聚合物改性沥青卷材 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 |  |  |  |  |  | 
7 |  | 聚合物乳液建筑 防水涂料 | 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 846-2008 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书（含配合比）； （5）产品型式检验报告(有效期1年)； （6）上海市建设工程材料备案证明； （7）见证取样复验报告； （8）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 
8 |  | 聚合物水泥防水涂料 | 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
9 | 外 立 面 材 料 / 内墙面材料 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014/一等品及以上 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(合成树脂乳液外墙涂料有效期半年；其他1年)； （6）上海市建设工程材料备案证明； （7）见证取样复验报告； （8）送/收货凭证。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 新做、翻做的外墙底漆涂料必须见证取样复验
10 |  | 外墙弹性建筑涂料 | 《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 |  |  |  |  |  | 
11 |  | 合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 | 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG/T 24-2018 |  |  |  |  |  | 
12 |  | 建筑外墙用底漆 | 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210-2018 |  |  |  |  |  | 
13 |  | 合成树脂乳液内墙涂料 | 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2018 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(有效期1年)； （6）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 
14 |  | 建筑内墙用底漆 | 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210-2018 |  |  |  |  |  | 
15 |  | 建筑外墙用腻子 | 《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2010 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书（含配合比）； （5）产品型式检验报告(有效期1年)； （6）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 
16 |  | 建筑室内用腻子 | 《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 |  |  |  |  |  | 
17 |  | 混凝土界面剂 | 《混凝土界面剂》JC/T 907-2018 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书（含配合比）； （5）产品型式检验报告(有效期1年)； （6）送/收货凭证； （7）上海市建设工程材料备案证明。 |  |  | √ |  | 

## Slide 26
18 | 混 凝 土 / 砂 浆材料 | 混凝土 | 《预拌混凝土》GB 14902-2012 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）上海市建设工程材料备案证明； （5）配合比报告； （6）见证取样复验报告； （7）送/收货凭证。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 用于承重构件的混凝土必须见证取样复验
19 |  | 预拌砂浆 | 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 《预拌砂浆应用技术规程》 DG/TJ08-502-2012 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）上海市建设工程材料备案证明； （4）出厂检验报告； （5）产品型式检验报告(有效期1年）； （6）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 成套改造项目中预拌砂浆（湿拌砂浆或干粉砂浆）必须见证取样复验
20 | 砌 体 材 料 | 混凝土多孔砖 | 《承重混凝土多孔砖》GB25779 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）质量证明书（合格证）； （4）产品型式检验报告（有效期半年） （5）上海市建设工程材料备案证明； （6）见证取样复验报告； （7）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 成套改造项目中用于承重墙的砌体材料必须见证取样复验
21 |  | 混凝土实心砖 | 《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 |  |  |  |  |  | 
22 |  | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011 |  |  |  |  |  | 
23 |  | 普通混凝土小型空心砌块 | 《普通混凝土小型空心砌块》 GB 8239-2014 |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
24 | 钢 材 | 钢筋 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2018 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）质量证明书（合格证）； （4）全国工业产品生产许可证； （5）见证取样复验报告； （6）送/收货凭证； （7）上海市建设工程材料备案证明。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 用于承重构件的钢筋必须见证取样复验
25 |  | 钢管 | 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T3091-2015 《直缝电焊钢管》 GB/T13793-2016 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）质量证明书（合格证）； （4）见证取样复验报告； （5）送/收货凭证； （6）上海市建设工程材料备案证明。 |  |  | √ |  | 用于平改坡轻钢屋架的型钢、钢管必须见证取样复验
26 |  | 角钢 | 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 |  |  |  |  |  | 
27 |  | 避雷钢带 | 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）质量证明书（合格证）； （4）送/收货凭证； （5）上海市建设工程材料备案证明。 |  |  | √ |  | 
28 | 木 材 / 电线电缆 | 木材 | 《木结构设计规范》GB 50005-2017 （关于含水率的技术要求） | （1）设计图纸/说明； （2）供应商营业执照； （3）质量证明书（合格证)； （4）检验检疫证明； （5）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 
29 |  | 电线电缆 | 《额定电压450V-750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆》GB 5023.1~7-2008 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告； （6）全国工业产品生产许可证； （7）中国国家强制性产品认证证书； （8）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 

## Slide 28
30 | 管材 | 建筑用绝缘电工套管 管材和管件 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050-1998 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告（电工套管有效期半年；其他2年）； （6）上海市建设工程材料备案证明； （7）送/收货凭证。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 
31 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T 5836.1-2018 |  |  |  |  |  | 新做、翻做的雨、排水管必须见证取样复验
32 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 GB/T 5836.2-2018 |  |  |  |  |  | 
33 |  | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管 | 《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁 管道系统 第1部分：双壁波纹管材》 GB/T18477.1-2007 |  |  |  |  |  | 
34 |  | 建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 | 《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水 管材及管件》QB/T 2480-2000 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(有效期半年)； （6）上海市建设工程材料备案证明； （7）见证取样复验报告； （8）送/收货凭证。 |  |  | √ |  | 
35 |  | 建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管件 |  |  |  |  |  |  | 
36 |  | 空调滴水管用排水管材 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T 5836.1-2018 《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水 管材及管件》QB/T 2480-2000 |  |  |  |  |  | 

## Slide 29
39 | 管材 | 给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T 10002.1-2006 | （1）设计图纸/说明； （2）生产企业营业执照； （3）产品质量保证书； （4）使用说明书； （5）产品型式检验报告(给水衬塑复合钢管有效期1年；其他2年)； （6）上海市卫生许可批件； （7）上海市建设工程材料备案证明； （8）送/收货凭证。 | （3）核查工程量与送/收货凭证的一致性。 （2）核查资料的完整性、有效性； （1）核查现场材料与设计要求、执行标准/技术要求的一致性； |  | √ |  | 
40 |  | 给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 GB/T 10002.2-2003 |  |  |  |  |  | 
41 |  | 给水衬塑复合钢管 | 《给水衬塑复合钢管》CJ/T 136-2007 |  |  |  |  |  | 
42 |  | 冷热水用聚丙烯 管道系统：管材 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB18742.2-2017 |  |  |  |  |  | 
43 |  | 冷热水用聚丙烯 管道系统：管件 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》 GB18742.3-2017 |  |  |  |  |  | 

## Slide 30
谢 谢！